Ambersil Formula Twelve (12)

Bezsilikonový separátor

Ambersil Formula Twelve (12) je bez silikonový separační prostředek na rozpouštědlové bázi určený především pro široké použití na gumu a rotační separování. Pokud je přípravek správně aplikován na předehřátý povrch formy, vytvoří tenkou, odolnou a  teplotně stabilní vrstvu. Ta umožňuje výrazně prodloužit separační cyklus před dalším nástřikem především u polyetylenu, polypropylenu a veškerých typů gumy (mimo silikonové eleastomery).

Výhody

Rychle zasychá				Minimální přenos filmu na produkt

Jednoduchá separace			Výrazně prodlužuje separační cyklus

Vhodný do 250(C				Minimální stékavost po povrchu formy

Aplikace

Povrch formy musí být dokonale čistý, zbaven zbytků z předchozích separací a suchý. Aplikujte tenký film ze vzdálenosti 15-25 cm při pokojové teplotě (max do 60(C). Nechejte 5-10 minut zaschnout. Po několika prvních separačních cyklech se doporučuje aplikovat produkt opět. Dojde k výraznému prodloužení životnosti filmu. Na nových formách aplikujte 2-3 nástřiky, nechejte každou vrstvu zaschnout.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				jemný aerosolový film

Vůně						charakteristická uhlovodíková

Teplotní rozsah použití			do 250(C

Balení						400 ml sprej

V kanystru jako ROM 100